### Технические характеристики

| Наименование показателя | Одноместный 3449Б | Двухместный 3851Б |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 120 | 300/500 |
| Диаметр каната, мм | 8,8 | 8,8/9,7 |
| Высота подъема, м | до 150 | до 350/200 |
| Скорость подъема, м/мин | 9,7 | 9,7/5,5 |
| Мощность, кВт | 1,1 | 2,2 |
| Габаритные размеры, м |
| -длина по фасаду | 1,09 | 2,49/4,54/5,94 |
| -ширина | 0,97 | 0,86 |
| -высота | 2,5 | 1,87 |
| Масса полная(с консолью 0,9м.на 150м.), кг | 770 | 1470/1560/1650 |
| Масса рабочей площадки (без консолей) | 210 | 380/470/560 |
| Лебедка ЛЭФ-500(260х680х600мм.) 90кг., шт | 1 | 2 |

Незаменимы при строительных работах

Подъемники комплектуются:

- консолями на крышу здания для подвески строительной люльки;

- двумя ловителями для страховки;

- отдельными страховочными канатами;

- переносным пультом управления подъемником;

- канатом, электрокабелем.

Возможна поставка отдельно лебедок ЛЭФ-500 (электрическая фрикционная, г/п 500 кг, высота подъема до 350м) и запчастей к ним.

### Установка фасадного подъемника на здание       Конструкции консолей фасадного подъемника

Комплектность консолей фасадного подъемника.

| Марка, сечение, тип контргруза, грузоподъемность | Количество стяжек, шт. | Количество контргрузов на стяжке, шт./длина стяжки, мм. | Вес, без к/г. / с к/г., кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| К-0,9-0, 120х60х5 бетон, 600 кг. | 1 | 6/730 | 120/423 |
| К-0,9-2, 140х140х4 бетон, 750 кг. | 1 | 8/1080 | 150/534 |
| К-1,5-0, 140х140х4 бетон, 600 кг. | 1 | 10/1540 | 165/741 |
| К-1,5-1, 140х140х4 бетон, 750 кг. | 1 | 12/1770 | 170/842 |
| К-2,5-0, 160х160х4 бетон, 600 кг. | 2 | 8+8(16)/1080 | 205/973 |
| К-2,5-1, 160х160х6 бетон, 750 кг. | 2 | 10+10(20)/1310 | 210/1170 |
| Назначение каната ГОСТ 3077-80 (8,8мм) ГОСТ 7668-80 (9,7мм) 8,8(9,7)-ГЛ-ВЭ-0-Н-200 | Длина каната при высоте подъема Н, м. |
|  | Вылет консоли от здания |
|  | 0,9 м. | 1,5 м. | 2,5 м. |
| Канат предохранительный | Н+14 | Н+15 | Н+16 |
| Канат подъемный | Н+11 | Н+12 | Н+13 |

Вид консолей в разобранном виде.

## Эксплуатация фасадных подъёмников

Крепление строительных люлек осуществляется с помощью консолей. Во время подбора строительной люльки основным критерием является грузоподъемность. Подъёмники производства ЗАО "ТЭМЗ" обладают грузоподъемностью в 300/500 килограмм.

Каркасные колеса обеспечивают перемещение подъёмников в пределах определённого рабочего места. Для перевозки между объектами фасадные люльки не разбираются. Их транспортировка осуществляется в полном сборе.

## Конструкционные характеристики

Основные составляющие строительной люльки

- каркас;

- подъёмный механизм;

- ловители;

- электрооборудование.

Каркас строительной люльки изготовлен из специальных труб и уголков. Его торцы оснащены направляющими роликами предохранительных и подъемных канатов. Кроме этого имеются механизмы ловителя. Эффективный подъемный механизм устанавливается под рабочую платформу. Он имеет вид двухбарабанной лебедки.

Техника безопасности

Фасадный подъемник оснащается двумя автоматическими тормозами: колодчатый и дисковый тормоз. Дисковый тормоз обеспечивает остановку люльки при превышении груза. Колодчатый тормоз при автоматическом отключении тока замыкается пружиной.

Фасадную люльку удерживают два основных, а также два предохранительных каната. Нижние канатные концы закрепляются инвентарными грузами. Если люлька обрывается, тогда автоматически срабатывают ловители. Благодаря этому подъемник зависает на надёжных предохранительных канатах. В случае прекращения подачи электроэнергии, применяется ручной лебёдочный привод.

Смотрите также:

- Разборные фасадные подъемники