### Монтаж и демонтаж лесов

1. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

- изучить конструкцию лесов;

- составить схему установки лесов для конкретного объекта;

- составить перечень потребных элементов;

- произвести согласно перечню приемку комплекта лесов со склада с отбраковкой поврежденных элементов.

2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

3. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

4. Подъем и спуск элементов должен производиться подъемниками или другими подъемными механизмами.

5. Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

6. Монтаж лесов производится в следующей последовательности, согласно схемы монтажа:

I Этап

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры.  Подкладки укладываются перпендикулярно стене здания под каждые две стойки. Сечение подкладок при укладке на грунт должно быть не менее 10*20 см, а при укладке на бетон, асфальт и т.п., не менее 5*20 см.  Башмаки крепятся к подкладкам костылями.

II Этап

В башмаки вставить стойки. Сварочный шов на фланце должен быть снизу.

III Этап

Соединить стойки ригелями первого яруса- ближайшие к земле фланцы стоек, с помощью замков и фланцев. Соединение замка и фланца производить следующим образом: замок прорезями установить во фланец, совместив клин замка с отверстием во фланце; клин забить молотком до упора; острие клина должно быть направлено вниз.

IV Этап

Связать стойки ригелями второго яруса. Такой порядок монтажа повторить до необходимой высоты лесов, одновременно укладывая настилы и устанавливая лестницы. Укладку настилов и ограждений на рабочих  ярусах и лестничных пролетах производить одновременно.

V Этап

Крепление лесов к стене осуществить анкерами через кронштейны (закрепленные на стойках) через 4м в шахматном порядке в соответствии со схемой крепления лесов . Установку лесов и закрепление к стене производить одновременно.

VI Этап

Для обеспечения жесткости лесов каждый ярус по краям лесов по ширине (с торцов)  должен иметь диагональ. По длине лесов диагонали должны быть установлены в двух крайних пролетах в каждом ярусе и через каждые два пролета в каждом ярусе по всей длине. Наклон диагоналей  в двух смежных пролетах должен быть в разные стороны (встречный угол). Диагонали рассчитаны на высоту 2м, а длины зависят от длин ригелей.

7. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа.

### Устройство и принцип работы

Леса для отделочных работ представляют собой конструкцию, собираемую из  элементов, указанных в таблице «комплектность». Нижний ряд стоек опирается на башмаки или опоры винтовые, которые устанавливаются попарно на деревянные подкладки.  Стойки с помощью ригелей соединяются между собой, образуя пространственную конструкцию. Крепление лесов к стене осуществляется через анкеры и кронштейны. Количество башмаков и опор винтовых определяется рельефом местности и требованием заказчика. Настилы при помощи крюков устанавливаются на поперечные или усиленные ригеля. Настил может собираться на шести ярусах, из которых три яруса рабочих. Работы в пределах одной вертикали допускаются только в одном ярусе. На рабочих ярусах лесов устанавливаются продольные и торцевые ограждения. Подъем людей на леса осуществляется по лестницам. Верхний конец лестниц на крюках навешивается на ригеля, а нижний опирается на настил. Жесткость лесов обеспечивается установкой диагональных связей, соединяемых со стойками. Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются молниеприёмником и заземлением.

### Комплектность

| Наименование | Габаритные размеры (мм) | Масса един.(кг) |
| --- | --- | --- |
| Стойка 3м | 3140 | 10,6 |
| Стартовый элемент | 370 | 2,1 |
| Ригель 3м | 2950 | 8,7 |
| Ригель 1м | 950 | 3,1 |
| Ригель 1,5м | 1450 | 4,5 |
| Ригель 2м | 1950 | 5,9 |
| Винтовая опора | 360 | 5 |
| Диагональ 1*2м | 2295 | 7,5 |
| Диагональ 1,5*2м | 2560 | 8,2 |
| Диагональ 2*2м | 2890 | 7,6 |
| Диагональ 2*3м | 3665 | 11,3 |
| Анкер, кронштейн | 450 | 2,2 |
| Настил 0,37*3м | 370*3100 | 25 |
| Ограждение торцевое | 1100 | 15 |
| Ограждение 3м | 3100 | 22 |
| Башмак | — | 1,2 |
| Лестница Л-17 | 2200 | 10,8 |

Ограждения (количество ярусов с ограждениями), ограждения лестничных маршей, бортовые доски, крепления бортовых досок, настил, грозозащита, деревянные подкладки комплектуются по согласованию с заказчиком.

### Последовательность монтажа