Технические характеристики

| Грузоподъёмность, кг, не более | 300 |
| --- | --- |
| Высота подъёма, м, не более | 12* |
| Скорость подъёма груза, м/мин, не менее | 5 |
| Ветровой район установки по ГОСТ 1451 | I-V |
| Допустимая скорость ветра, м/с:-для рабочего состояния-для нерабочего состояния | 14 33 |

Конструкция подъемника рассчитана на высоту подъема до 50 м, т.е. при использовании лебедки с соответствующими характеристиками возможно увеличение подъема груза до 50м.
Характеристики электролебедки серии KDJ

| Модель | KDJ-300Е | KDJ-300Е1 |
| --- | --- | --- |
| Тяговое усилие, кг | 300 | 300 |
| Скорость намотки, м/мин | 10-15 | 10-15 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Питание, В | 220 | 380 |
| Длина/диаметр каната | 29/7 | 29/7 |
| Вес, кг. | 49 | 48 |
| Режим работы по ISO | 5м | 5м |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

На подъемнике должны быть размещены выполняемые эксплуатационной организацией хорошо видимые надписи: «Инвентарный номер», «Грузоподъемность 300 кг, не более», «Под грузовой кареткой не стоять», «Выход людей на грузовую каретку запрещен» (вывешиваются также в местах приемки груза на этажах).

Для обслуживания механизмов и электрооборудования к ним должен быть обеспечен удобный и безопасный подход.

Перед вводом подъемника в эксплуатацию (после монтажа) следует производить его техническое освидетельствование с проведением статических и динамических испытаний с проверкой работы предохранительных устройств (ловителя).

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Нагрузить выкатную платформу грузом массой 300 кг; поднять платформу на 500 мм над уровнем земли и выдержать в таком положении 5 мин.

Испытания ловителя:

- отрегулировать ловитель;

- установить на грузовую каретку приспособление, имитирующее обрыв каната;

- уложить по оси симметрии мачты груз массой 300 кг;

- поднять грузовую каретку на высоту 300-400 мм и сымитировать обрыв каната; путь, проходимый грузовой кареткой с начала падения до посадки на ловитель не должен превышать 100 мм;

- после снятия каретки с ловителя проверить зазоры между клином и направляющей мачты, при необходимости произвести регулировку.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

- поднять грузовую каретку с грузом массой 300 кг на полную высоту и отпустить, выполнив при  этом не менее трех остановок;

- осмотреть подъемник после проведения каждого вида испытания.

При отсутствии остаточных деформаций и трещин в элементах подъемник может быть принят в эксплуатацию.

Работа всех предохранительных устройств проверяется не реже, чем один раз в десять дней.