Назначение
Подъемник мачтовый ПМГ-1-Б служит для вертикального перемещения различных видов грузов, материалов и конструкций. Это самый быстрый, простой и компактный вариант для подъема грузов весом не более 500 кг на высоту до 50 метров.

Мачта подъемника сборная, состоящая из секций длиной 2 м. Грузовая платформа выкатная отъезжает на 1,7 метра. Подъемник мачтовый устанавливается на подготовленную площадку, фундамент.

Подъемник ПМГ-1-Б незаменим в ремонтном, складском и особенно строительном деле. Он чрезвычайно удобен, что оптимизирует его использование в любом месте здания, а так же внутри его.

Приобретение и использование подъемника обеспечивает значительную экономию времени, что приводит к успеху в любых строительных работах.

Технические характеристики

| Грузоподъёмность, кг, не более | 500 |
| --- | --- |
| Высота подъёма, м, не более | 49 |
| Перемещение груза по горизонтали относительно оси мачты, м, не более | 1,5 |
| Скорость подъёма груза, м/с, не менее | 0,3 |
| Ветровой район установки | I-V |
| Допустимая скорость ветра, м/с: -для рабочего состояния -для нерабочего состояния | 14 33 |
| Допустимая температура для эксплуатации, град. С | -20:+40 |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха при 25 град. С, % | 80 |
| Тип электродвигателя мощность, кВт частота вращения, об/мин | АИР-112М4 5,5 1432 |
| Тип редуктора передаточное число | Ч-125-40-51-1-ЦЦ-УЗ 1:40 |
| Тормоз | ТКТ-100 |
| Тип обозначения каната: -грузового -концевого выключателя верхнего положения кареткиb |  |

### Ведомость комплектации

| Высота подъема, м | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция рядовая, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Канат грузовой, м | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Канат концевика верхнего положения, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Болт М16х30 Гайка М16 Шайба 16.65 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Кабель пульта, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Опора, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Каретка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оголовок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Высота подъема, м | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция рядовая, шт. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Канат грузовой, м | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Канат концевика верхнего положения, м | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Болт М16х30 Гайка М16 Шайба 16.65 | 54 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Кабель пульта, м | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Опора, шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Каретка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оголовок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. каретка грузовая;
2. секция рядовая;
3. оголовок;
4. рама опорная;
5. лебедка;
6. опора настенная;
7. канат грузовой.