ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота лесов ЛРС-20 «МЕГА», м …...………... 20

ЛРС-30 «МЕГА», м ……………... 26

ЛРС-40 «МЕГА», м ……………... 40

ЛРС-60 «МЕГА», м ……………... 60

ЛРС-80 «МЕГА», м ……………... 80

ЛРС-100 «МЕГА», м ……………. 100

Шаг яруса по высоте, м ………………………………………...….. 2

Шаг рам вдоль стены, м ………………………………………….... 2;3

Ширина яруса (прохода) между осями стоек рам, м ………..…1,0

Ширина яруса (прохода) между осями стоек рам ЛРС-20, м ... 0,7

Количество ярусов настилов, одновременно

укладываемых на леса, шт……………………………………….... 2 (рабочий + страховочный)

Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) ……………. 200

Нормативная поверхностная нагрузка ЛРС-20, Па (кгс/м2) ….. 150

Все металлические части лесов имеют износоустойчивое полимерное покрытие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛРС «МЕГА» 480 м2 (20х24м) с ограждением и настилом на 2 рабочих яруса.

| № п/п | Наименование | Количество элементов (шт) | Габаритные размеры элемента (мм) | Масса элемента (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛРС-20 | ЛРС-30 | ЛРС-40 | ЛРС-60 | ЛРС-80 | ЛРС-100 |
| 1 | Рама без лестницы | 81 | 1000(700)х2000 | 6,00 | 7,60 | 10,00 | 12,40 | 16,40 | 18,40 |
| 2 | Рама с лестницей | 9 | 1000(700)х2000 | 8,00 | 9,90 | 12,00 | 14,40 | 18,40 | 20,40 |
| 3 | Горизонтальная связь | 112 | 3050(2050) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 4 | Диагональная связь | 40 | 3300(2400) | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 5 | Опорная пята | 18 | 100х100х110 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6 | Кронштейн крепления | 45 | 400 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 7 | Ригель настила | 32 | 3000(2000) | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |

Примечание:

- По требованию заказчика допускается поставка лесов некомплектно, отдельными элементами.

- Ограждения (количество ярусов с ограждениями), ограждения лестничных маршей, бортовые доски, крепления бортовых досок, настил, грозозащита, деревянные подкладки комплектуются по дополнительному согласованию с заказчиком.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Леса представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам без лестницы (1), рам с лестницей (2), горизонтальных (3) и диагональных (4) связей, регулируемых и нерегулируемы опор (5), элементов крепления к стене (6), ригелей (7).

2. Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки.

3. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются в первом или во втором ряду лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих.

4. Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (смотри схему установки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей. Рамы по высоте соединяются болтами М8.

5. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами.

6. Элементы анкеровки могут быть выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками. Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика.

7. Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика.

8. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений.

9. На лесах применяются металлические ригели с деревянными настилами. Ригели настилов навешиваются на нижние связи смежных рам на ярусах, предусмотренных под настилы. Сначала укладываются металлические ригели, а затем укладывается  деревянный настил.

10. Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником, заземлением.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ

1. Демонтаж и монтаж лесов долженпроизводиться под руководством ответственногопроизводителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов.

2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

3. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

4. Подъём и спуск элементов лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами;

5. Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа.

1 этап:

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

2 этап:

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины лесов.

3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке. Для монтажа нужно использовать ригели, на которые укладываются деревянные настилы.

6. Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов. Соединение рам между собой болтами М8 производить одновременно с монтажом лесов.

7. Укладку настилов и установку связей ограждений следует производить одновременно.

8. Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность работ.

10. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса, в последовательности, обратной последовательности монтажа.

11. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ

1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.

2. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

-       соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

-       правильность и надежность лесов на основании;

-       правильность и надежность крепления лесов к стене;

-       надежность соединения рам между собой болтами М8;

-       наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

-       правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

-       обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.

4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.

В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

-      прочность лесов должна быть проверена расчетом;

-      провести испытания лесов нагрузкой, на 25% превышающей указанную;

-      составить акт о проведении испытаний.

6. При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила:

-      во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;

-      на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику.

7. При подаче материалов на леса стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

3. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам, с внутренней стороны секций.

4. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

5. Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.

6. Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

7. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

8. Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

9. Кроме требований и мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 111 -4-80  «Техника безопасности в строительстве».

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортирован по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

3. Не  допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке.

4. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение  их с грунтом.

6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий при длительном хранении ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

.