# Строительный подъемник мачтовый секционный ПМГ г/п-1000/1500/2000 кг

Для подъема и подачи через проем внутрь здания или на крышу различных грузов.

Мачта подъемника собирается из секций и крепится к перекрытию или стене здания специальными захватами.

Допускается выход людей на платформу для погрузки (выгрузки). Для этого платформа блокируется за перекрытие или проем специальным выдвижным устройством.

По желанию клиента подъемник поставляется с выкатной платформой, как показано на рисунке слева.

Подъемники снабжены:

- автоматическим тормозом;

- аварийными ловителями;

- концевым выключателями верхнего и нижнего положений;

- откидными бортами с электроблокировкой;

- ограждением платформы

Подъемник изготавливается в соответствии ГОСТ 29168-91

Правилами ФНиП Серия 10, Выпуск 81

ТУ 4835-033-03215451-00

СЕРТИФИКАТ

Технические характеристики:

| Наименование | ПМГ-1-03 | ПМГ-1-02 | ПМГ-1 | ПМГ-1-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платформа стационарная | с выкатным лотком | без выкатного лотка | без выкатного лотка | без выкатного лотка |
| Высота подъема, м | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Скорость подъема, м/сек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Масса (максимальная на Нп=100м.), кг | 6650 | 6610 | 7100 | 7200 |
| Диаметр каната, мм | 9,7 | 9.7 | 10,5 | 11,5 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5(АИР132S4У1) | 7.5(АИР132S4У1) | 11,0(АИР132M4У1) | 11,0(АИР132М4У1) |
| Размеры грузовой платформы, м | 1,0х1,5(0,8х1,3 лоток) | 1,2х1,5 | 2,0х1,5 | 2,0х1,5 |
| Транспортные габариты |
| Основание, платформа, ограждение, 1-я секция, лебедка | 3,3х1,8х2,12м./1000кг. | 3.75х2,3х2,42м./1400кг. |  |
| Оголовок | 0,87х0,65х0,36м./53 кг. |  |
| Опора настенная | 2,6х0,18х0,2м./30 кг. | 2,25х1,0х0,5м./31кг. |  |
| Бочка под кабель | 0,67х0,67х0,6м./15 кг. |  |
| Опора для бочки | 1,55х0,7х0,06м./ 8 кг. |  |
| Секция мачты | 2,0х0,82х0,67м./95 кг. |  |