# Строительный подъемник мачтовый секционный с выкатной платформой ПМГ г/п 500/750 кг

Для подъема и подачи через проем внутрь здания или на крышу различных грузов.

Подача грузов осуществляется на выкатной платформе.

Мачта подъемника собирается из секций и крепится к стене здания или шахты специальными захватами.

Варианты захватов возможны:

- за перекрытие(в базе)

- за стену

- за оконный проем

Подъемники снабжены:

- автоматическим тормозом;

- ловителем,

- концевыми выключателями верхнего и нижнего положений;

- блокировкой выкатной платформы.

Подъемники транспортируются в разобранном виде.

* СЕРТИФИКАТ

* Соответствие ФНиП Серия 10, Выпуск 81

### Технические характеристики

| Наименование | ПМГ-1-09 | ПМГ-1-05 |
| --- | --- | --- |
| Высота подъема, м | 3,0-100,0 | 3,0-100,0 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 750 |
| Диаметр грузового каната, мм | 10,5 | 12,0 |
| Скорость подъема, м/сек | 0,3 | 0,3 |
| Перемещение груза по горизонтали, м | 1,5 | 1,7 |
| Длина секции мачты, мм | 2000 | 2000 |
| Масса(максимальная), кг | 4200 | 5000 |
| Размеры грузовой платформы, м | 0,5х2,7 | 0,8х3,2 |
| Сечение мачты, мм | 320х426 | 670х802 |
| Номинальная мощность привода, кВт | 4,0(АИР100L4ЕУ1) | 7,5(АИР132S4У1) |
| Рабочий диапазон температур, гр.С | от -40 до +40 | от -40 до +40 |

### Грузовой мачтовый строительный подъемник

Строительный мачтовый грузовой подъемник широко применяется строителями для подъема, опускания на перекрытия стройматериалов при выполнении отделочных работ и ремонта внутреннего помещения. Также используют такой подъемник для вертикального перемещения  мусора, строительных отходов и других грузов, для проведения монтажных работ вдоль фасада здания. Особенно удобно поднимать таким подъемником листы гипсокартона.

Такой подъемник получил название «мачтовый», благодаря похожей на мачту направляющей грузовой платформы. Эта направляющая обычно крепится к стене или фасаду здания при помощи специальных опор. Эти опоры называют захватами, ими укрепляют подъемник на уровне окон, перекрытия, стены. Довольно часто используют и самонесущие мачты без каких-либо дополнительных кронштейнов и креплений. Мачта состоит из нескольких секций, что позволяет выдвигать ее на высоту до 75 м. Обычно это жесткая конструкция прямоугольной или треугольной формы, выполненная из металла. Собирают секции мачты при помощи надежных болтов по мере того, как увеличивается высота здания. Груз поднимают при помощи грузовой каретки, а затем подается в проем на выдвижной платформе.

Для подъема в таких подъемниках используют механизм канатных полиспастных систем. Легкость в эксплуатации и надежность конструкции мачтового подъемника определили его популярность среди строителей. Для того, чтобы обеспечить безопасность мачтового подъемника в нем устанавливают ограничитель грузоподъемности, ставят защитные борта и монтируют автоматический тормоз. В случае обрыва троса вследствие аварийной ситуации в мачтовом подъемнике ставят ловители.