НАЗНАЧЕНИЕ

Подмости инвентарные шарнирно-панельные (подмости каменщика) предназначены для подмащивания при производстве кладочных, каменных работ при кладке стен жилых и производственных зданий с высотой этажа до 5,0 м и расстоянием между стенами 2,0 м и более.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Несущая способность, кг/м2    ................................... 400

Уровень настила относительно перекрытия, мм 2 ......... 900/1800

Габаритные размеры, мм ............................................. 5500х1900х2400

Масса без деревянных деталей, кг .............................. 240

Масса деревянного настила, кг .................................... 500

Объем одного комплекта, м3 ....................................... 1,75

Допустимая температура для эксплуатации, град. С .... -40/+40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Подмости состоят из следующих основных узлов: настила, опор, вставок, фиксаторов, крепежа. Настил деревянный, остальные узлы подмостей металлические. На опоры 1 с помощью вставок 3, шпилек 5 устанавливается деревянный настил 2. Подмости имеют два эксплуатационных положения, обеспечивающих уровень настила относительно перекрытия 900 мм (1 положение) и 1800 мм (2 положение). В 1 положении опоры должны быть притянуты к настилу фиксаторами. При повороте опор на 90 градусов вокруг оси пальцев 4 подмости устанавливаются во 2-ое эксплуатационное положение. Опоры закрепляются скобами 6. Подъем подмостей осуществляется за кольца.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке подмостей на объекте необходимо соблюдать меры безопасности. В 1-ом положении опоры должны быть протянуты к настилу фиксаторами. Во 2-ом положении опоры должны быть закреплены скобой, шпилькой и зашпинтованы.

Запрещается работать на подмостях при неисправных скобах и шпильках.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Узлы подмостей транспортируются любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 24258.

Подъем подмостей на объект производится за кольца, заведенных в петли вставок.

В рабочем положении кольца находятся в углублении пола настила.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подмостей каменщика требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ (СПРАВОЧНО)