Стол маляра МЕГА предназначен для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи. Подходит для обслуживания коммуникаций на небольших высотах практически в любых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина, мм ……………………………………………. 980

Ширина, мм ………………………………………….. 480

Высота, мм …………………………………………... 600

Вес, кг ………………………………………………... 14

Допустимая нагрузка, кг …………………………... 150

Габариты в сложенном виде, мм ….……………... 980х480х80

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Стол маляра МЕГА полностью изготовлен из металла, покрытие полимерное антикоррозионное. Конструкция молярного стола складная, мелкие сборочные детали отсутствуют. В собранном виде боковые раскосы жестко фиксируются, наконечники ножек и рабочая площадка противоскользящие.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настил малярного стола должен иметь ровную горизонтальную поверхность.

2. Малярный стол устанавливать только на твердую поверхность.

3. Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

4. Фиксирующие болты на угловых раскосах должны быть жестко затянуты перед использованием.

5. Проверка жесткости затяжки болтов угловых раскосов производится ежедневно перед началом работы.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.